## Slide 1: 工业行业从业常识
上海科技教育出版社
贵州省初中学生实用技能
第2课 产品生产过程和生产设备

## Slide 2: 一、产品生产过程
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
由零件组装而成的产品
零件现已能大规模标准
化生产，无疑方便了一
些产品的修理
生活中，我们使用的很
多简单用品都是由各种
小零件组成的
生活中我们见到的各类
复杂工具和机器都是由
各种零部件组成的

## Slide 3: 一、产品生产过程
工件
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
机械的一部分，是若干装配在一起，
实现某个动作或功能的零件组合。
部件可以是一个零件，也可以是
多个零件的组合体
组成机械和机器的不可分拆的单个
制件。 它是机械制造过程中的基本
单元
机械加工中的加工对象。 它可以是
单个零件﹐ 也可以是固定在一起的
几个零件的组合体
零件
部件

## Slide 4: 一、产品生产过程
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
无论是由金属材料、木质材料，还是由塑料材料组成 的零件，都可以用机械制造方法制造出来。
机械制造方法有多种多样，如粉末冶金、铸造、压力加工、切削加工。
金属零件，如螺钉、螺母、
轴，均可以通过各类机床
加工完成
塑料积木和塑料模型通常
可以通过塑料模具在注塑机
床上注塑成型
工件制造

## Slide 5: 一、产品生产过程
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
金属材料零件加工过程

## Slide 6: 一、产品生产过程
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
金属零件制造过程

## Slide 7: 二、切削加工
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
常见机械零件表面
平面
圆锥面
成形面
圆柱面

## Slide 8: 二、切削加工
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
常见金属切削机床
车床
刨床
磨床
铣床
镗床
数控机床

## Slide 9: 二、切削加工
一种切削设备
车床上切削工件叫车削。 车床上主要车削范围包括车外圆（轴类工件的外圆柱面）、盘类工件的端面、套筒类工件的内圆柱面、内外圆锥面、成形面和各种螺纹，还可以进行钻孔、滚花尧绕弹簧和抛光等。
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
车床
成形面

## Slide 10: 二、切削加工
车床的样式
车床按其用途可分为回轮车床、转塔车床等。
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
车床
成形面
转塔车床
回轮车床
立式车床
落地车床
按其结构可分为卧式车床、 立式车床、落地车床等。

## Slide 11: 二、切削加工
也是一种切削设备
与车削不同的是，铣削是在铣床上采用铣刀旋转作主运动，工件直线移动作进给运动的切削加工方法。
铣刀是多刃且可高速连续切削，故铣削加工的生产率高，可加工各种平面、台阶、沟槽、螺旋面等。
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
铣床

## Slide 12: 二、切削加工
铣床的样式
铣床主要有立式铣床、卧式铣床、工具铣床、万能铣床等种类。
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
铣床
立式铣床
卧式铣床
万能铣床

## Slide 13: 二、切削加工
用刨刀对工件的平面、 沟槽或成形表面进行刨削的直线运动机床
刨床主要用于单件、小批量生产，其工艺范围为加工各种平面（水平面、斜面、垂直面）、沟槽（T 形槽、燕尾槽等）以及纵向成形表面
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
成形面
牛头刨床
刨床类机床主要包括牛头刨床和插床等。
刨床
插床

## Slide 14: 二、切削加工
用磨料磨具（砂轮、砂带、油石和研磨料
等)为工件进行切削加工的机床
磨床主要用于零件的精加工， 尤其是淬硬钢件和高硬度特殊材料零件的精加工。
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
磨床有外圆磨床、内圆磨床、 平面磨床、工具磨床等种类。
磨床
外圆磨床
内圆磨床
平面磨床

## Slide 15: 二、切削加工
用镗刀加工有预制孔的工件的机床
它适合加工各种复杂和大型工件上的孔。除镗孔外，还可以进行铣削、钻孔、铰孔等工作。
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
镗床有卧式镗床、坐标镗床、金刚镗床、落地镗床及数控镗铣床等种类。
镗床
卧式镗床
坐标镗床

## Slide 16: 二、切削加工
用数字控制技术控制的机床
常见的数控机床有数控铣床、数控车床、加工中心等。
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
采用数控机床，可以提高零件的加工精度、加工复杂程度，稳定产品质量；提高生产效率；实现一机多用，节省厂房面积；不需更换工装夹具，只需更换程序即可实现各种规格零件的自动加工。
数控机床
加工中心
数控铣床
数控车床

## Slide 17
写出机械零件的一般制造过程。
1
2
家中找若干件日常生活中的金属制品，分析其加工过程中需用到哪些加工设备。
3
家中许多用品都是用冲床压制而成的，试着查找资料，认识各
种冲床设备，了解其用途和工作原理。
贵州省初中学生实用技能
工业行业从业常识
思考与实践